| Описание параметров автоматического рефрактокератометра | Величина |
| --- | --- |
| Основные функции PRK-6000 POTEC |  |
| Совмещенная рефрактометрия и кератометрия | Наличие |
| Рефрактометрия | Наличие |
| Кератометрия | Наличие |
| Периферийная кератометрия | Наличие |
| Измерение базовой кривой контактных линз | Наличие |
| Ретро-иллюминационный режим | Наличие |
| Периферическая кератометрия (Режим KER-P) по 5 точкам. | Центральная. Назальная. Темпоральная. На 12 часов. На 6 часов . |
| Измерение диаметра зрачка, роговицы или радужки в режиме стоп-кадра. | Наличие |
| Автоматическое измерение межзрачкового расстояния | Наличие |
| Функция автостарта (автоматический импульс измерения в максимально точном положении обеспечивает возможность проведения максимально точных измерений). Полностью исключает возможность ошибки со стороны врача/оптометриста. | Наличие |
| Foggy-метод фиксации взгляда на мишени обеспечивает возможность проведения максимально точныхизмерений при затуманивании. | Наличие |
| Автоматический индикатор наведения и фокусировки обеспечивает возможность проведения максимально точных измерений | Наличие |
| Функция энергосбережения регулируемая: 5 / 10 / 30 минут . Отключаемая. | При простое в течение 5 минут энергопотребление прекращается. При нажатии на кнопку прибор возвращается к работе. |
| Сервопривод лицевого упора . Обеспечивает плавную регулировку по вертикали положения зрачка пациента и обеспечивает возможность проведения максимально точных измерений . | Наличие |
| Рефрактометрия: |  |
| Вертексное расстояние | 0.0, 12.5, 13.5, 15.0 |
| Сфера при вертексном расстоянии 12 мм | От не более -25.00 до не менее +22.00 дптр |
| Шаг | 0,12 и 0,25 дптр |
| Цилиндр | -10.00 до +10.00 дптр |
| Шаг | 0.12 и 0.25 дптр |
| Ось | От не более 1 до не менее 180 |
| Шаг | Не более 1 |
| Форма цилиндра | –, +, MIX |
| Межзрачковое расстояние | От не более 10 мм до не менее 85 мм |
| Минимальный диаметр зрачка | Не более 2.0 мм |
| Кератометрия: |  |
| Радиус кривизны роговицы . Корнеальный диаметр от центральной точки . | От не более 5.0 до не менее 10.2 мм |
| Шаг | Не более 0,01 мм |
| Корнеальная сила при основании эквивалентном отражению с индексом 1.3375 | От не более 33.00 до не менее 67.50 дптр |
| Шаг | 0.05/ 0.12/ 0.25 дптр |
| Роговичный астигматизм | От 0.00 до не более -15.00 дптр |
| Шаг | 0.05/0.12/0.25 D |
| Оси | От не более 1 до не менее 180 |
| Шаг | Не более 1 |
| Другие: |  |
| Корнеальный диаметр (измеряемая область) в мм. Диаметр роговицы в плоскости . | От не более 2.0 до не менее 14.0 мм |
| Шаг | 0.01 мм |
| Данных в памяти | Не менее 10 измерений каждого глаза |
| Принтер | Встроенный термопринтер |
| Ширина термобумаги | Не менее 57 мм |
| Цветной активный TFT LCD дисплей с изменяемым углом наклона .в вертикальной плоскости и антибликовым покрытием . | Наличие |
| Дисплей | 5.7 дюйма. TFT LCD Touch-Screen для полного управления измерениями. Джойстик служит только для грубых перемещений. |
| Выходной порты VIDEO OUT стандарт VGA (Video Graphics Array). | Наличие. Для коммуникации с внешним экраном большой диагонали и высокого разрешения. |
| Выходной порты RS 232C / USB/ | Наличие. Для коммуникации с компьютером и приборами, работающими в единой измерительной системе . |
| Питающее напряжение | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
| Вес: | Не более 20 кг. |
| Габариты - ширина/длинна/высота . | 260 мм / 500 мм / 450 мм |
| Условия эксплуатации | Температура 10–40 С Влажность 30-75% |
| Принадлежности: |  |
| Силовой кабель | 1 шт. |
| Модель тестового глаза для калибровки | 1 шт. |
| Салфетки для подбородника | Не менее 100 листов |
| Клипсы фиксаторы салфеток для подбородника | 2 шт. |
| Бумага для печати | Не менее 2 рулона. 1 рулон заправлен в прибор . 1 рулон в запасе . |
| Предохранители | 2 шт. |
| Пылезащитный чехол | 1 шт. |
| Заслонка защиты линзы объектива | 1 шт. |
| Планки декоративные, взамен транспортировочных пластин | 2 шт. |
| Прочие требования: |  |
| Год выпуска . Не раннее | 2019 - 2020 |
| Гарантийное обслуживание 1 год | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Декларация соответствия | Наличие |
| Официальный сервисный центр на территории РФ | Наличие |